Vstupný test k predmetu Elektrotechnika

pre 2. roč. bak. štúdia, štud. program Priemyselná informatika

- Môže byť v sériovom obvode napätie na pasívnych prvkoch väčšie ako napätie napájacieho zdroja?

- Môže byť na ideálnom rezistore s odporom R byť iný ako činný výkon?

- Platia Kirchhoffove zákony pre efektívne hodnoty napätí a prúdov?

- Zmení sa vlastná indukčnosť cievky, ak sa vloží do tieniaceho krytu?

- Prečo sa kondenzátor v striedavom obvode ohrieva?

- Je rovnaká efektívna hodnota dvoch periodických napätí, ktoré majú maximálnu hodnotu Um rovnakú, ale rôzny tvar časového priebehu (napríklad sínusový a trojuholníkový priebeh)?

- Môže vo vodiči tiecť prúd súčasne rôznymi smermi?

- Môže plochá batéria 4,5 V spôsobiť osobám „elektrický úder“?

- Čo sa stane s energiou, ktorú dodá zdroj do obvodu pri nabíjaní kondenzátora?

- Zmenia sa straty a oteplenie elektromagnetu navrhnutého na 60 Hz, ak sa prevádzkuje pri 50 Hz?

- Kompenzácia účinníka sériového zapojenia rezistora a induktora sa robí paralelným pripojením kapacitora C. Možno takto vždy vykompenzovať účinník na hodnotu cos ( =1?

- Prečo treba robiť kompenzáciu účinníka u jednotlivých spotrebiteľov a nie pri napájacom zdroji?

- Prečo je prúd naprázdno transformátora malý a prúd nakrátko veľký?

- Ako sa určí odoberaný prúd zo štítka elektromotora, na ktorom je uvedené menovité napätie, mechanický výkon, účinnosť a účinník?

- Aký vplyv má frekvencia striedavého prúdu na odpor vodiča?

- Prečo sa pre cievku používa aj názov tlmivka?

- Môže sa prúd alebo napätie rezistora s odporom R, induktora s vlastnou indukčnosťou L, resp. kapacitora s kapacitou C náhle zmeniť skokovo z jednej hodnoty na inú?

- Môže byť na ideálnom induktore s vlastnou indukčnosťou L  jednosmerná zložka napätia?

- Aký je odpor koaxiálneho vodiča dlhého 3 m, ktorý má označenie 75 , resp. 50 

- Môže byť v dvojvodičovom vedení (bez odbočiek) rozdielny prúd na rôznych miestach vedenia?

- Môže sa na konci nezaťažené (rozpojené) dvojvodičové vedenie chovať ako skrat?

- Ideálny kondenzátor s kapacitou C je pripojený k striedavej sieti s efektívnou hodnotou napätia U. Aké bude napätie na kondenzátore po jeho odpojení od siete?

- Čo znamená hodnota 15 dB – je to veľa alebo málo?

- Prečo pri vypnutí osvetlenia vo vypínači niekedy vznikne iskra, inokedy nie?

Ak neviete správne odpovedať, alebo neviete  zdôvodniť odpovede na tieto vybrané otázky,

mali by ste predmetu Elektrotechnika venovať náležitú pozornosť najmä účasťou na prednáškach (a samozrejme na cvičeniach, ktoré sú povinné)

Literatúra

- O. Benda, D. Hanajíková: Základy elektrotechniky. Skriptá FEI STU, ALFA, Bratislava, 2001

- Ľ. Šumichrast: Teoretická elektrotechnika. Teória obvodov. Skriptá FEI STU, ALFA Bratislava, 2002

- I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika. Príklady z teórie el. obvodov. Skriptá FEI STU, Edičné stredisko STU, 2003

- O. Benda: Teória vedení. Skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 1979

- D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů. SNTL/ALFA, 1978

- M. Mikulec, V. Havlíček: Základy teorie obvodů 1, 2. ČVUT Praha, 1997

- J. Valsa, J. Sedláček: Teoretická elektrotechnika I. VUT Brno, 1997

- J. Myslík: Elektrické obvody. Nakladatelství BEN, Praha, 1998

- L. O. Chua, C. A. Desoer, E. S. Kuh: Linear and Nonlinear Circuits. Mc. Graw-Hill, 1987

- R. C. Dorf: Introduction to Electric Circuits. John Wiley and sons, New York 1993